| Proceso de experimentación o actividad peligrosa: Uso de columna de mercurio en estación meteorológica. |
| --- |
|  | Fallos en los equipos | Incidentes con las sustancias empleadas | Fallos humanos |
|  | Falta de suministro o energía | Fallo inherente del equipo | Derrames/ Vertidos/ Salpicaduras | Reacciones exotérmicas | Contaminación ambiental |  |
| Marcar incidencia posible |  |  | Rotura de la columna |  |  |  |
| EPI necesarios para el tratamiento de la incidencia: Traje de seguridad química desechable. Mascara integral con filtro para vapores de mercurio. Guantes de protección química (por ejemplo de látex natural). |
| Medidas aplicables contando con los medios de protección: Desalojar la estancia. Vestirse con el traje de protección química, colocarse los guantes y la máscara. Delimitar la zona a descontaminar, para ello ayudarse de un haz de luz, para marca de la superficie de suelo para ser descontaminado. El mercurio refleja la luz muy bien y se puede ver gotas muy finas de mercurio, especialmente si se usa una lente de aumento con una ampliación de 3 a 10 veces. Recoja la mayoría de las gotas de mercurio utilizando una jeringa de vidrio y trasládelas a una botella de plástico de tapón de rosca. A continuación, coloque un poco de agua sobre el mercurio. Espolvoree un poco de azufre sublimado en polvo fino sobre la superficie considerada contaminada. Cubra la superficie contaminada de una lámina de polietileno de 0,5 mm de espesor aproximado y el séllela por los lados con una cinta de un ancho de unos 5 cm. Deje reaccionar el azufre durante 3 días. Todos los días, debemos facilitar la reacción del azufre con el mercurio, frotando la parte superior de la superficie contaminada con un paño seco. Después de eso, quite la hoja de plástico y al contenedor de residuos (residuos peligrosos). El azufre se elimina con paños húmedos que irán al mismo contenedor. Entonces, la planta se lava con agua jabonosa caliente y se seca con un trapo, el cual se desecha de la misma forma. Durante los días siguientes, se debe ventilar la habitación descontaminada para eliminar los últimos rastros de mercurio. Caso de no contar con los medios de protección: Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Activar plan de emergencia de la UMH y pedir ayuda externa. |
| Cadena de llamadas según tramo horario: Aviso al teléfono de emergencia. Aviso para la actuación al siguiente personal autorizado, por orden de preferencia: D.XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX |
| Producto/s neutralizantes o de limpieza: Azufre sublimado en polvo fino. |
| Observaciones: Caso de contacto con el mercurio proceder: Inhalación. Aire limpio, reposo. Respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica. Contacto con Piel. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y lavar la piel con agua y jabón y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Ingestión. Proporcionar asistencia médica. |