| Proceso de experimentación o actividad peligrosa: Trasvase de formaldehído concentrado para su dilución. |
| --- |
|  | Fallos en los equipos | Incidentes con las sustancias empleadas | Fallos humanos |
|  | Falta de suministro o energía | Fallo inherente del equipo | Derrames/ Vertidos/ Salpicaduras | Reacciones exotérmicas | Contaminación ambiental |  |
| Marcar incidencia posible |  |  | Caída y rotura de recipiente |  |  |  |
| EPI necesarios para el tratamiento de la incidencia: Mascara integral con filtro para vapores orgánicos de bajo punto de ebullición, con protección para los ojos. Guantes de nitrilo. Delantal impermeable. |
| Medidas aplicables contando con los medios de protección: Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Ponerse los equipos de protección individual. Eliminar todas las fuentes de ignición. NO verterlo al alcantarillado. Los vertidos y salpicaduras en pequeña cantidad, pueden absorberse mediante papel absorbente, y proceder posteriormente a su gestión como residuo tóxico. Si se producen una cantidad significativa, se cubrirá la zona afectada con bisulfito sódico, adicionando una pequeña cantidad de agua y mezclando. Recoger la mezcla con fieltro absorbente para productos tóxicos ponerlo en recipiente abierto y dejarlo dentro de la vitrina de gases por un intervalo de tiempo del orden de una hora. Trascurrido este tiempo verterlo en el bidón de residuos (1). La zona contaminada se tratará con agua jabonosa para terminar la limpieza. Caso de no contar con los medios de protección: Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Activar plan de emergencia de la UMH y pedir ayuda externa. |
| Cadena de llamadas según tramo horario: Aviso al teléfono de emergencia. Aviso para la actuación al siguiente personal autorizado, por orden de preferencia: D.XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX |
| Producto/s neutralizantes o de limpieza: Neutralizante (bisulfito sódico u otro con características similares). Fieltro absorbente para recogida de derrames de productos tóxicos. |
| Observaciones: Caso de contacto con el formaldehído proceder: Inhalación. Aire limpio, reposo, posición de semi-incorporado, y proporcionar asistencia médica. Contacto con Piel. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante y ducharse (al menos 10 minutos) y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Ingestión. NO provocar el vómito y proporcionar asistencia médica urgente. |

(1) Si no existiera bidón de residuos adecuado, ponerse ene contacto con la Unidad Medioambiental de la UMH para que facilite uno.